Правила проведения финалов

«Дуэль»

Общие условия.

- Основной целью проведения финалов «Дуэль» является повышение зрелищности и привлечение интереса представителей средств массовой информации и зрителей к пулевой стрельбе. При этом используются электронные или электронно-механические мишенные установки (типа «Дуэль», «Аскор» и др., «Скатт»).

- Финалы проводятся для определения победителей и призеров в точной стрельбе из пневматического оружия по «десяткам»(10.0 -10.9).

- Стрельба проводится на попадание в пять «десяток» в стрельбе из пистолета или винтовки. Количество выстрелов и время на стрельбу не ограничено.

- Форма одежды: спортивная для пистолетчиков и специально-спортивная для винтовочников в соответствии с новыми правилами по одежде ISSF принятыми 7.02.2010.

- Для участников соревнований в стрельбе из винтовки подставки не используются.

- В процессе представления участников и объявления результатов соблюдается тишина. В процессе стрельбы поддержка стрелков приветствуется.

Порядок определения участников и победителей.

- Все финальные стрельбы делятся на четвертьфинал, полуфинал и финал.

- В четвертьфинале участвуют 8 лучших  спортсменов отобранных по результатам квалификационных соревнований.

  - Восемь спортсменов делятся на 2 группы по 4 человека в соответствии с занятыми в квалификационных соревнованиях местами (после традиционного финала);

  - Первая четверка составляется из спортсменов занявших места 1, 4, 6, 7. Вторая четверка составляется из спортсменов занявших места 2, 3, 5, 8. В случае отсутствия участника до начала пробных выстрелов, к финальной стрельбе  «Дуэль» допускается следующий по квалификации спортсмен.

  - После первой четвертьфинальной стрельбы победитель из состава первой четверки выходит в полуфинал. Оставшиеся три стрелка разыгрывают место второго полуфиналиста. Таким же образом определяются два полуфиналиста из второй четверки.

  - Четыре участника полуфинала стреляют до  выявления первого участника финала. Оставшееся три стрелка стреляют до выявления второго финалиста. Далее два стрелка разыгрывают «бронзу».

  - Дуэльный чемпион определяется по результатам финала.

  - Чемпион и призеры награждаются ценными призами.

Последовательность проведения финала.

- До начала всех финальных стрельб участникам предоставляется 5 минут на подготовку и пробные выстрелы по бумажным мишеням.

- За одну минуту до начала стрельбы участники приглашаются на «дуэльную» линию огня с оружием и представляются зрителям. При этом разряженное оружие всех участников стрельбы размещается на стрелковом месте на линии огня.

- После представления участники поворачиваются в сторону мишени и стоят на расстоянии 1 метра от своего стрелкового места.

- По команде «СТАРТ» участники подходят к своему стрелковому месту, заряжают оружие и начинают стрельбу. При этом на «дуэльных» установках включаются пять светодиодов красного цвета.

- При каждом попадании в «десятку» (10.0 – 10.9) красный цвет соответствующего светодиода меняется на зеленый цвет.

- При промахе все красные светодиоды однократно мигают.

- На установке участника, первым сделавшим  пять точных выстрелов, все светодиоды начинают мигать зеленым цветом. При этом мишенные установки других участников блокируются, и светодиоды так же мигают в течение 10 секунд,  показывая количество попаданий. Мигание светодиодов указывает на окончание стрельбы и определяет победителя на данном этапе.

- Всем стрелкам дается команда «СТОП» и «РАЗРЯЖАЙ».

Описание установки для проведения «Дуэлки».

В комплект спортивной электронной мишенной установки «Дуэль 1-5» входят:

1. Мишенный блок «Дуэль 1-5» – 1шт.

Мишенный блок «Дуэль 1-5» состоит из квадратной(250х250мм) пластиковой  белой мишени(1), с отверстием в центре(диаметр отверстия - 59,5мм) и пластиковой черной центральной части(2), которая располагается за основной мишенью.  К мишени сверху прикреплен светодиодный дисплей(3),  состоящий из 5 двухцветных (красно-зеленых) светодиодов.

2. Электронный блок «Дуэль 1-5» - 1 шт.

Электронный блок «Дуэль1-5»(4) обеспечивает работу мишенной установки. Он прикреплен сзади к светодиодному дисплею. К электронному блоку подходят провод от датчика выстрела и провод от блока питания(5). К нему же подсоединяют  с помощью 14  метрового кабеля блок «Управления »(опция).

3. Блок «Управления»(6)(опция)-1 шт.

4. Паспорт –1 шт.

Описание работы спортивной электронной мишенной установки   «Дуэль 1-5».

Мишенный блок вешают на стену на два длинных (не менее 120мм) стержня. 
Подключают блок питания в разъем. Подключают через длинный кабель блок управления. Включают электронный блок «Дуэль 1-5». Мишенная установка готова к использованию.

Началом упражнения является первый выстрел в мишень или нажатие на кнопку «Старт» на блоке управления. При попадании в центральный круг мишени загорается первый зеленый светодиод, остальные четыре светодиода красного цвета(если первый выстрел был не в центр мишени, то все пять светодиодов загораются красным цветом). При втором точном попадании загорается второй зеленый светодиод, и так далее до пяти точных попаданий. Если выстрел не попал в центр мишени, то красные светодиоды мигают один раз. При попадании пульки в край внутреннего круга мишени и далее в центральную часть - фиксируется  попадание в мишень (т.е. загорается очередной зеленый светодиод).

Стрельба длится до попадания заданного количества выстрелов в мишень.

Для использования установок  в соревновательном режиме их соединяют между собой с помощью специальных кабелей. В этом случае стрельба длится до попадания одним из участников  заданного количества точных выстрелов в мишень. При этом установки других участников блокируются.